## Slide 1: Robótica
Docente: Ing. Alexandra Velasco Vivas, Ph.D
Facultad de Ingeniería
Programa de Ing. Mecatrónica
Universidad Militar Nueva Granada

## Slide 2: Introducción
Robots: Sistemas mecatrónicos
Este curso: Modelos matemáticos para robots
Métodos para representar la geometría básica de robots manipuladores (fijos) y robots móviles: cinemática.
Métodos para planeación de trayectorias: manipuladores

## Slide 3: Robots Manipuladores
Cadenas articuladas
Espacio de trabajo: porción del entorno que el efector final puede alcanzar
Efector final: Herramienta de manipulación
Links (eslabones): cuerpos rígidos
Junturas: conectan 2 links consecutivos
Grados de Libertad: movimientos independientes (actuador)
Variables de juntura: denominación de los grados de libertad

## Slide 4: Robots Manipuladores: configuraciones

## Slide 5: Espacio de trabajo
Cartesianos (PPP)
Epson Cartesian Robot

## Slide 6: Espacio de trabajo
Cilíndricos (RPP)
Seiko RT 3300

## Slide 7: Espacio de trabajo
Esféricos (RRP)
Standford Manipulator

## Slide 8: Espacio de trabajo
SCARA (RRP)
Epson Scara

## Slide 9: Espacio de trabajo
Antropomórficos (RRR)
ABB IRB 1400

## Slide 10: Modelado de manipuladores
Cinemática: Descripción del movimiento, sin importar las causas. Posiciones, velocidades
Tipos de movimiento: Translación, rotación, mixto (considerar un punto)
Transformación de coordenadas: Para describir los 3 tipos de movimiento

## Slide 11: Cinemática de manipuladores
Análisis de la estructura mecánica, actuadores y sensores
Descripción del movimiento con respecto a un marco de referencia fijo sin considerar Fuerzas y Momentos
  Cinemática: relación analítica entre la posición de las junturas y la posición y orientación del EE
  Cinemática diferencial: relación analítica entre el movimiento de las junturas y el movimiento del EE en términos de sus velocidades
Formulación cinemática: dos problemas
  Cinemática directa: descripción del movimiento del EE en función del movimiento de las junturas
  Cinemática inversa: solución del movimiento de las junturas de acuerdo con el movimiento deseado del EE

## Slide 12: Representación de la posición y orientación del cuerpo rígido
Posición
Orientación

## Slide 13: Matrices de Rotación

## Slide 14: Matrices de Rotación: Rotaciones elementales
Rotación del marco O-xyz un ángulo α alrededor del eje z

## Slide 15: Matrices de Rotación: Rotaciones elementales

## Slide 16: Representación de vectores
Representación de un punto P en dos marcos de referencia diferentes

## Slide 17: Representación de vectores
Recordemos que
Entonces

## Slide 18: Representación de vectores
Ejemplo: Representación de un punto P en marcos de referencia rotados: mismo origen, rotación de un ángulo α alrededor de z

## Slide 19: Representación de vectores
Ejemplo: Representación de un punto P en marcos de referencia rotados: mismo origen, rotación de un ángulo α alrededor de z

## Slide 20: Representación de vectores
Ejemplo: Representación de un punto P en marcos de referencia rotados: mismo origen, rotación de un ángulo α alrededor de z

## Slide 21: Composición de rotaciones
Reglas de composición de matrices de rotación
2 posibilidades:
  Con respecto al marco actual: el marco de referencia cambia cada vez que ocurre una rotación
  Con respecto al marco fijo: todas las rotaciones ocurren con respecto al marco inicial
Consideremos:
Un mismo vector p expresado en 2 marcos de referencia distintos  3 marcos de referencia con el origen en común

## Slide 22: Composición de rotaciones
Con respecto al marco actual
Con respecto a un marco fijo

## Slide 23: Composición de rotaciones – con respecto al marco actual
Rotación del marco dado de acuerdo con R01 alinea el marco 0 con el marco 1
Rotación del marco dado (alineado con el marco 1), de acuerdo con R12  alinea el marco 0 con el marco 2
La composición de rotaciones sucesivas con respecto al marco actual se obtiene postmultiplicando las matrices de rotación, siguiendo el orden de las rotaciones.

## Slide 24: Composición de rotaciones -con respecto al marco fijo
Rotación del marco 1 de acuerdo con R10 alinea el marco 1 con el marco 0
Realizar la rotación (con respecto al marco actual)
Rotación R01  compensa la rotación causada por la alineación del marco 1 con el marco 0
La composición de rotaciones sucesivas con respecto al marco fijo se obtiene premultiplicando las matrices de rotación, siguiendo el orden de las rotaciones.