## Slide 1: TRANSFORMACIONES HOMOGÉNEAS CINEMÁTICA DIRECTA

## Slide 2: Transformación de Coordenadas
Representación de la posición y orientación de un cuerpo rígido: translación y rotación
La Transformación de Coordenadas expresa la posición del punto P con respecto a un marco de referencia

## Slide 3: Transformaciones Homogéneas
Representación homogénea de un vector p
Considerando
La transformación de coordenadas se puede escribir como una matriz  de transformación homogénea que pertenece al grupo Euclideano especial
No se cumple la propiedad de ortogonalidad

## Slide 6: Cinemática directa
Objetivo: determinar la pose del efector final como función de las variables de juntura.
La función de DK se puede representar mediante la matriz de transformación homogénea (con respecto a un marco de referencia b)

## Slide 7: Ejemplo: Brazo planar de 2 DoF

## Slide 8: Cadena Cinemática Abierta
Transformaciones de coordenadas en una cadena cinemática abierta

## Slide 9: Convención Denavit-Hartemberg
Método sistemático general para definir la posición y orientación relativa de dos links consecutivos
Consiste en determinar los marcos de referencia de los links y calcular las transformaciones de coordenadas entre ellos
Los marcos de referencia pueden ser arbitrarios, pero es conveniente establecer algunas reglas
  Elegir el Eje zi a lo largo del eje de la juntura i+1
  Localizar el origen Oi en la intersección del eje zi con la normal común a los ejes zi-1 y zi
  Elegir el eje xi a lo largo de la normal común a los ejes zi-1 y zi en dirección de la juntura i a la juntura i +1
  Elegir el eje yi según la regla de la mano derecha

## Slide 10: Convención Denavit-Hartemberg

## Slide 11: Convención Denavit-Hartemberg
Una vez establecidos los marcos, se puede determinar la posición y orientación del marco i con respecto al marco i-1 mediante los siguientes parámetros:
  ai  Distancia entre Oi y Oi’ (constante)
  di  Coordenada de Oi’ a lo largo de zi-1 (Juntura i prismática)
  αi  Ángulo entre los ejes zi-1 y zi alrededor de xi, positivo en sentido antihorario (constante)
  θi  Ángulo entre los ejes xi-1 y xi alrededor de zi-1, positivo en sentido anti-horario (Juntura i rotacional)

## Slide 12: Convención Denavit-Hartemberg

## Slide 13: Convención Denavit-Hartemberg
Transformación de coordenadas entre el marco i y el marco i-1
  Elegir un marco alineado con i-1
  Trasladar el marco di a lo largo del eje zi-1 y rotar θi alrededor de zi-1  alinea el marco actual con i’
  Trasladar el marco alineado con i’ ai a lo largo de xi’ y rotar αi alrededor de xi’  alinea el marco actual con el marco i

## Slide 14: Convención Denavit-Hartemberg
Transformación de coordenadas entre el marco i y el marco i-1
  Trasformación de coordenadas resultante  postmultiplicación de las transformaciones individuales