## Slide 1: CINEMÁTICA INVERSA

## Slide 2: Cinemática Inversa IK
DK  relación entre las variables de juntura y la posición y orientación del EE (solución “única”)
IK  Determinar las variables de juntura correspondientes a una posición y orientación del EE.
Importancia de la solución: transformar las especificaciones del movimiento del EE en el espacio operacional al correspondiente movimiento de las junturas  el manipulador se comanda desde el espacio de junturas
El problema de IK es complejo:
  Ecuaciones no lineales  puede no existir solución en forma cerrada
  Pueden existir múltiples o infinitas soluciones  criterios para elegir soluciones
  Pueden existir soluciones no admisibles
  Soluciones algebraicas o geométricas

## Slide 3: Brazo planar 3 DoF

## Slide 7: Brazo antropomorfo

## Slide 8: Ejercicios
Robot con 6 R y muñeca esférica.
  Asignar marcos de referencia de acuerdo con la convención DH, poniendo el origen del marco base en el piso. Escriba la tabla de parámetros DH.
  Determine las variables de juntura, dada la matriz
  T= -0.2689 0.4431 0.8552 1687,5
  -0.7291 -0.6738 0.1199 910,7
  0.6294 -0.5913 0.5042 1429,6
Notes: 30, 45, 30, 25, 50 15

## Slide 13: El vector de posición del centro de la muñeca con respecto al marco de referencia

## Slide 14: Ejercicio 2: estructura y marcos de referencia
Link | αi | ai | di | θi
1 | π/2 | a1 > 0 | 0 | θ1
2 | 0 | a2 > 0 | 0 | θ2
3 | 0 | a3 > 0 | 0 | θ3
1. Dada la tabla DH
dibuje la estructura cinemática y asigne los marcos de referencia
Determine la posición del punto O3 cuando q = [0, π/4, -π/4]

## Slide 15: En la configuración deseada

## Slide 16: Ejercicio 3
Considere una representación mínima de la orientación especificada por las siguientes secuencias de ángulos alrededor de ejes fijos. α alrededor de y, β alrededor de x y γ alrededor de z.
Calcule la matriz Ryxz
Determine TODOS los sets de ángulos correspondientes a la orientación dada por R =

## Slide 17: Dos posibles soluciones

## Slide 18: Ejercicio 3
Considere una estructura cinemática que representa una cámara montada en la cabeza de un humanoide con 3 junturas RRR.
Asigne los marcos de referencia de acuerdo con la convención DH, mostrando las rotaciones positivas. Escriba la tabla DH
Calcule la expresión de la matriz de rotación que relaciona la orientación del marco del EE (cámara) con respecto al marco mundo (base)

## Slide 19: Asignación de marcos según DH y tabla

## Slide 20: Matrices de transformaciones homogéneas

## Slide 21: Matrices de transformaciones homogéneas

## Slide 22: Matrices de transformaciones homogéneas

## Slide 23: Matriz de rotación del marco e con respecto al marco w

## Slide 24: IK